## Slide 1
森のくまさん
選択課題 : コースを完走する。
目標 : どんなコースでもゴールできる走りを実現する。
要件定義と開発目標
要件を分析・定義し、開発目標を考えた。
走行戦略
＜前提になる要件：コースとは＞
コースとは、スタートとゴールを黒い1本のラインで結んだものである。下地は白色である。
走行体は、スタートしてからコースに沿って走行し、ゴールに至る。
・コースは高低差がないものとする。
・急峻な上り坂、下り坂は想定しない。
・水平・平坦な地面であり、凸凹はないものとする。
＜付帯要件＞
◎ 本競技においては、LRの２つのコースであるが、ひとつのプログラムで両方のコースを走行するものとする。
◎ プログラムに対しては、走行するコースに関する事前情報 (区間ごとの距離、カーブの曲率)をできるだけ、入力しない。
◎ 初めて走行するコースでも、「完走できる」。
※ 難所における段差は、ここでは言及しない。
安定化スタート
PID制御
スピード制御
ナビゲーション
要件
A. 安定したスタートをする。
B. コースを走行してゴールまで完走する。
コースを走行するために、まずは「スタート」が重要と考えた。
これは試走をする度に、転倒し走行までに至らないケースが非常に多く、難所攻略のプログラムの開発にも支障がある。
第1の開発目標として、スタートを成功させること、とした。「安定した」というのは、スタートに失敗させる確率を低いものにすることの他に、ライントレース走行へいたる発進動作の際の走行体の安定性を指す。
走行そのものは、光線センサーでラインのエッジを識別するライントレースによって、進路を決定する方式とした。
ラインを逸脱して、ゴールするまでの時間を短縮することは、本チームが考える「コース」の要件に反すると考えたからである。
第2の開発目標として、ゴールまでの完走であるが、これには是前段で述べたように「ライントレース走行をする」ことが前提である。
ショートカットはしない
理由
同じコースの同じ場所でしか使えない方法である。

## Slide 2
森のくまさん
機能
Bluetoothの通信を行う。
①スタートの合図を、走行体で受信する。
機能
安定したスタートに必要な機能
ライントレース走行に必要な機能
Bluetooth通信
尻尾の制御・モータ―の駆動
ラインの判定の統合化
光センサの値によって、ラインのエッジを認識して走行する。
白地の明るさと、黒ラインの暗さを基準としたしきい値の設定が必要となる。
走行する環境により、これらは変動するものと考える。
スタート前にキャリブレーションを行い。「しきい値」を適切なものに調整する。
また、走行中にも光センサの値を収集し、しきい値の調整を行う。
安定した走行の継続
事故 (転倒／コースアウト)の原因となるもの
急ハンドル
急アクセル
急ブレーキ
走行中にスピードを制御し、急加速、急減速をしない。
走行体の前後のバランスを大きく崩すことなく走行し、転倒のリスクを減らす。
また、前後の振幅を少なくすることでパワーの無駄遣いを減少させる。
ライントレースの際の旋回角度(ハンドルの切れ角)を求めるために、フィードバック制御(PID制御)を行う。
PIDゲインは、走行中情報から求める。また、走行体のスピードにより、PIDそれぞれのパラメータを切り替える。
これらの挙動は厳禁！
安定化スタート
ライントレース走行制御
PID制御
スピード制御
ナビゲーション
モニタデータの集積
キャリブレーション
起立した状態から、
②尻尾を回し、走行体を前方に傾ける
※ 大きなパワーをかけて発進しようとすると、反動で頭頂部が大きく振れる。 → さらに反対側に傾けてバランスを取ろうとする。
→ かえってスピードが出ない。
→ 小さすぎるパワーでは、その場で静止してしまう。
③モーターを駆動し、前方へ直進する
④後方へ傾かない程度に加速する
発進に1回のモーターの駆動だけでなく、細かい動作単位に分け、状態遷移による制御を行う
安定化スタート
ナビゲーション
ライントレース走行制御
PID制御
スピード制御
Bluetooth通信
キャリブレーション
しきい値の決定
走行状況の管理
しきい値の決定
走行状況の管理
モニタデータの集積
Bluetooth通信

## Slide 3
森のくまさん
構造
3つのパッケージ
運転パッケージには
Driverクラスがあり、Navigatorから提供される情報に従って、状況に対応した走行モードに切り替える。
ナビゲーターパッケージには
Navigatorクラス および LineMonitorクラスがある。
Navigatorクラスの役割は、全ての入力センサーからの取得したデータを集積し、Driverおよび走行パッケージへの情報提供を行う。
LineMonitorクラスは、ラインの認識に特化したクラスで、Navigatorの指示に従って、光センサを用いるとともに、データをもとに、ラインのエッジの基準となるしきい値の設定を行う。
走行パッケージには
Taskクラスを継承した、それぞれ走行モードに対応したクラスを格納する。
走行パッケージ内の各クラスは、Navigatorと連携し、目的に
応じた走行(＝モータ―の駆動)を実現することである。
安定スタートの主役はReadyToStartとStartToDashの2つのクラス
ライントレースの主役は、LineTracerであるが、
Navigatorクラスからの情報にしたがって、走行スピードおよびPID制御のパラメータを変更させながら、走行を行う。

## Slide 4
森のくまさん
ふるまい
LineTracerはあらかじめ、速度に対応したPIDオブジェクトを配列に格納している。
安定スタート
ライントレース

## Slide 5
森のくまさん
検証と補足