## Slide 1
森のくまさん
選択課題 : コースを完走する。
目標 : どんなコースでもゴールできる走りを実現する。
要件定義と走行戦略
要件を分析・定義し、走行戦略を考えました。
要件
A. 完走する。
B. 安定したスタートをする。
走行戦略
ショートカットはしない
理由
同じコースの同じ場所でしか使えない方法である。
前提要件
どんなコースでも
とはどんなコースを想定しているのか、高低差があっても大丈夫か、例えば、坂道発進できるのか？急峻な上り坂、下り坂を想定しているのか？
コースというものをきちんと定義したほうが良い
森のくまさんにとっては、コースとはラインによって決まり、ラインをトレースした先にあるのがGOALであること。
客や荷物を運ぶタクシーやトラックを想定してみたら、どうか？
一度でも転んだら、GOALができない。
転ぶリスクが高い部分は、どこか？
スタート時である。
(と、考えた。あるいは実際に走行させたら、スタート時にコツがいる)→マニュアル車のようなもの
・ジャイロセンサーの値の不安定さ。
・走行体のスタート位置。
・ラインを見失う。
・タッチセンサーの押し下げによる衝撃
これを、高級車、AT車、ハイブリッド車のようにきれいに発進させてたい。
誰が発進の操作をしても、倒れることなく安定して発進できる
ライントレースについて
ラインをトレースするのがGOALまでの最も確実な走行方法である、
とまず考える。
コースの距離や方向カーブが変わってもラインを確実にトレースできれば、GOALできるから。
だからこそのライントレース。「汎用性」という一言で表現しないこと。
ライントレースのリスク(大きく２つ）
＜駆動に関わるもの＞
・スピードの出し過ぎ
・カーブのはみだし(アンダーステア)
・ハンドルの切りすぎ(オーバーステア)
＜センサーに関わるもの＞
・ラインを見失う(光センサの値の捕り方)
走行戦略の概要
A – 1. ラインにそって走行する。
1. ライントレース
ゴールまでたどり着くのにも、
どんなコースでも走れるようにするにも、
必要不可欠なものです。
ライントレースには、
・PID制御
・速度調整
・環境光対策

## Slide 2
森のくまさん
機能
モータへのパワーの与え方
モータに大きなパワーをかけて発進しようとすると、その反動で走行体上部が大きく振れる→反対側に傾けてバランスを取ろうとする。→かえってスピードが出ない。
小さすぎるパワーでは、その場で静止してしまう。
尻尾の反動を考慮する
起立した状態から、尻尾を上げスタートする。ゆっくり過ぎると、後ろに傾く。早すぎると反動により、ぐらつく。
１．安定したスタート(発進する)に必要な機能
a. Bluetoothからのスタートの合図を受け取る
b.尻尾を動かす
c.モーターを前進させる方向に駆動する
２．ライントレース走行に関する機能
a.ラインを認識すること(どんな照度であっても)
b.安定した走行を継続すること
これらの挙動をおこさないようにする。
Bluetoothの通信を行う。
スタートの合図を、走行を司るオブジェクトに通知する。
機能
安定したスタートに必要な機能
ライントレース走行に必要な機能
Bluetooth通信
尻尾の制御
モータ―の駆動
ラインの認識
光センサの値によって、ライン(ラインのエッジ)を認識して走行する。
白地の明るさと、黒ラインの暗さを基準としたしきい値の設定が必要となる。
走行する環境により、これらは変化するものと考える。
スタート前にキャリブレーションを行い。しきい値を適切なものに調整する。
また、走行中にも光センサの値を収集保管し、しきい値の調整を行う。
安定した走行の継続
事故 (転倒／コースアウト)の原因となるもの
急ハンドル
急アクセル
急ブレーキ
走行中にスピードを制御し、急加速、急減速をしない。
これにより、走行体の前後のバランスを大きく崩すことなく走行し、転倒のリスクを減らす。
また、前後の振幅を少なくすることでパワーの無駄遣いを減少させる。
直線では「加速」、カーブでは「減速」することにより、コースアウトを防止する。
ライントレースの際の旋回角度(ハンドルの切れ角)を求めるために、フィードバック制御(PID制御)を行う。
PIDゲインは、走行中情報から求める。また、走行体のスピードにより、PIDそれぞれのパラメータを切り替える。
これらの挙動は厳禁！
発進に特化した制御を行う
ライントレース走行制御
PID制御
スピード制御
走行体に走行中情報を提供する。
ナビゲーションを行う。
収集したセンサー値を集積する
キャリブレーションを行う

## Slide 3
森のくまさん
構造
3つのパッケージ
運転パッケージには
Driverクラスがあり、Navigatorから提供される情報に従って、状況に対応した走行モードに切り替える。
ナビゲーターパッケージには
Navigatorクラス および LineMonitorクラスがある。
Navigatorクラスの役割は、全ての入力センサーからの取得したデータを集積し、Driverおよび走行パッケージへの情報提供を行う。
LineMonitorクラスは、ラインの認識に特化したクラスで、Navigatorの指示に従って、光センサを用いるとともに、データをもとに、ラインのエッジの基準となるしきい値の設定を行う。
走行パッケージには
Taskクラスを継承した、それぞれ走行モードに対応したクラスを格納する。
走行パッケージ内の各クラスは、Navigatorと連携し、目的に
応じた走行(＝モータ―の駆動)を実現することである。
安定スタートの主役はReadyToStartとStartToDashの2つのクラス
ライントレースの主役は、LineTracerであるが、
Navigatorクラスからの情報にしたがって、走行スピードおよびPID制御のパラメータを変更させながら、走行を行う。

## Slide 4
森のくまさん
ふるまい
LineTracerはあらかじめ、速度に対応したPIDオブジェクトを配列に格納している。
安定スタート
ライントレース

## Slide 5
森のくまさん
検証と補足